## Slide 1: Казанцев Олег Владимирович
E-mail: ok020373@gmail.com
Ph: +64 22 488 9027

## Slide 2: Искажения звукового сигнала

## Slide 3: Искажения звукового сигнала
Линейные искажения
Нелинейные искажения
Помехи
Искажения стереофонического сигнала

## Slide 4: Линейные искажения
Линейные искажения это искажения, которые проявляются в неодинаковом усилении, передаче или воспроизведении различных гармонических составляющих спектра звуковых сигналов независимо от их уровня.

## Slide 5: Уровень снижения

## Slide 6: Амплитудно-частотная характеристика

## Slide 7: Коррекция искажений
Фильтры
ФНЧ (LPF - Low pass filter)
ФВЧ (HPF - Hi pass filter)
Полосовой (BPF - Band pass filter)
Эквалайзеры
Графический
Параметрический
Параграфический

## Slide 8: Нелинейные искажения
Нелинейные искажения – это искажения характерные тем, что степень их проявления зависит от амплитуды сигналов и вида сквозной передаточной характеристики устройств электроакустики.
Нелинейные искажения порождают в выходном сигнале новые гармонические составляющие, отсутствующие во входном сигнале.

## Slide 9: Коэффициент нелинейных искажений

## Slide 10: Некоторые виды нелинейных искажений
Интермодуляционные искажения – искажения выванные тем, что в нелинейных системах сильный сигнал с более низкой частотой может вызвать амплитудную модуляцию другого, более слабого сигнала.
Биения, - появление разностной частоты при воздействии на нелинейную систему двух высокочастотных гармонических колебаний с незначительно отличающимися частотами.

## Slide 11: Помехи
Помехи это различные случайные сигналы, отсутствующие в исходном звуковом сигнале.
Внутренний шум
Фон

## Slide 12: Уровень помех
Un - Максимальный уровень сигнала помехи
Umax - Максимальный уровень полезного сигнала
Пример: Umax в 1000 раз превосходит Un, то уровень помех = –60 дБ.

## Slide 13: Искажения стереофонического сигнала
Разбалансировка громкости
Переходные помехи
Разбалансировка фазовых характеристик